PROTECTION CURRENT TRANSFORMER TYPE BD03-BE

Cấp chính xác đo lường

5P10

5P10

1.25 ÷ 15VA	1.25 ÷ 15VA

BD03-BE

BD03-BE

PROTECTION CURRENT TRANSFORMER TYPE BD03-BE

II. KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT (OVERALL DIMENSIONS)

| Dòng điện sơ cấp | Số vòng sơ cấp | Dung lượng | Cấp chính xác | Kích thước - Dimesions (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dài | Rộng | Cao | Lỗ xuyên cáp | Bản vẽ | Khối lượng |
| Primary current | Primary turn | Burden | Class | Length | Width | Height | Cable Hole | Drawing | Weigth |
| (A) | (W1) | (VA) |  | (L) | (W) | (H) | (a x e) |  | (kg) |
| 50 | 1 | 2,5 | 5P10 | 160 | 87 | 142,5 | ø 23 | No.1 | 4,5 |
| 100 | 1 | 2,5 | 5P10 | 115 | 117 | 136 | 31 x 11 | No.2 | 4,5 |
| 150 | 1 | 2,5 | 5P10 | 122 | 120 | 144 | 32 x 33 | No.3 | 3,4 |
| 200 ÷ 300 | 1 | 5 | 5P10 | 122 | 120 | 144 | 32 x 33 | No.3 | 3,6 |
| 400 ÷ 600 | 1 | 5; 10 | 5P10 | 122 | 120 | 144 | 32 x 33 | No.3 | 3,8 |
| 800 ÷ 1600 | 1 | 15 | 5P10 | 130 | 113 | 144,5 | 85 x 41 | No.4 | 3,8 |
| 2000 ÷ 2500 | 1 | 15; 20 | 5P10 | 180 | 95 | 181 | 125 x 55 | No.5 | 4,3 |
| 3000 | 1 | 15; 20 | 5P10 | 127 | 120 | 281 | 51 x 130 | No.6 | 6 |
| 4000 | 1 | 15; 20 | 5P10 | 155 | 116 | 271 | 85 x 130 | No.7 | 6.5 |
| 5000 ÷ 6300 | 1 | 15; 20 | 5P10 | 220 | 116 | 300 | 140 x 155 | No.8 | 8.5 |

160

117

87

160

139

31

M5x35

115

87

117

M5x35

122

32

125

90

M5x35

130

85

23

113

83

7

3

59

128	16

64

127	16

11

57

39.5

128.5	16

120	16

No.1	No.2

33

41

No.3	No.4

BD03-BE

130

54

55

49

165

130

54

284

16

PROTECTION CURRENT TRANSFORMER TYPE BD03-BE

M5x35

32

180

125

M6x35

51

127

16

54

65

265	16

II. KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT (OVERALL DIMENSIONS)

95

65

120

84

No.5	No.6

M6x35

85

155

116

80

M6x35

140

220

116

80

59

255	16

155

59

No.7	No.8