# ISO 9001:2015

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG HẠ THẾ KIỂU BD01,BD02

LOW  VOLTAGE

MEASURING CERENT TRANSFOMER BD01, BD02

-07/2019 22

CTTE

	

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM	ISO     9001:2015

Cert no: W0572 R1

+84 243 991 0789	mitex.vn	Ô 3, Nơ 4A, Đền Lừ II, tổ 44,P. Hòang Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, Hà Nội

+84 2213 765 898	admin@mitex.vn	Viện ứng dụng công nghệ, Km 20, QL 5, TT Bần, Mỹ Hào, Hưng Yên

BD01,02 /2019

## ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT (SPECIFICATION)

| Cấp chính xác đo lường : Điện áp cao nhất (Umax) : Tần số danh định (fn) : | 0,5 ; 1 1,2 kV 50 Hz | Class : Maximum Voltage (Umax) : Frequency (fn) : | 0.5 ;1 1.2 kV 50 Hz |
| --- | --- | --- | --- |
| Dung lượng danh định : | 2,5 ÷ 30 VA | Rated burden : | 2.5 ÷ 30 VA |
| Dòng sơ cấp danh định (In) : | 5 ÷ 10000 A | Primary rated current (In) : | 5 ÷ 10000 A |
| Dòng thứ cấp danh định (Ib) : | 5 A hoặc 1 A | Secondary rated current (Ib) : | 5 A or 1 A |
| Dòng điện nhiệt ngắn hạn (Ith) : | 60 ÷ 80 In/s | Rated short time withstand current (Ith) : | 60 ÷ 80 In/s |
| Dòng điện động (Idyn) : | 2,5 Ith | Dynamic current (Idyn) : | 2.5 Ith |
| Dòng quá tải liên tục : | 1,2In | Continuos overload current : | 1.2In |
| Nhiệt độ làm việc : | 0 ÷ 50°C | Rated temperature : | 0 ÷ 50°C |
| Thử cách điện : | 3kV/ phút | Limit of temperature rise : | 60°C |
| Giới hạn tăng nhiệt độ : | 60°C | Power frequency withstand voltage : | 3kV/min |
| Thử điện áp xung : | 6 (8)kV (1,2/50µs) | Impulse withstand voltage : | 6 (8)kV (1,2/50µs) |
| Độ ẩm tương đối : | 95% | Ambient relative humidity : | 95% |

• Tiêu chuẩn IEC61869-1, IEC61869-2, TCVN7697-1	• Standard IEC61869-1, IEC61869-2, TCVN7697-1

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT (TECHNICAL DATA)

BIẾN DÒNG HẠ THẾ KIỂU BD02 - CCX 1/CURRENT TRANSFORMER TYPE BD02 - CLASS 1

| Dòng sơ cấp Primary Kiểu BD02 - Type BD02 h L current (A) 50; 75 100 ÷ 300 400 ÷ 600 800 ÷ 1200 1600 ÷ 4000 | Số vòng sơ cấp Primary turn (W1) 2 1 1 1 1 | Dung lượng Burden (VA) 5 5 10 15 15 | Cấp chính xác Class 1 1 1 1 1 |  | Kích thước - Diemension (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Đường kính | Dài Length (L) 79 79 104 141 178 | Rộng Width (W) 52 52 43 50 60 | Cao Height (H) 97 97 124 164 200 | Lắp đặt Assembly | Khối lượng |
|  |  |  |  |  | Diameter |  |  |  |  | Weigth |
|  |  |  |  |  | (ØD) |  |  |  | (h) 46 46 60 80 98 | (a) 65 65 78 82 94 | (kg) |
|  |  |  |  |  | 35 35 |  |  |  |  |  | 0,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |
|  |  |  |  |  | 60 90 110 |  |  |  |  |  | 0,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9÷1,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5÷1,8 |

ØD

a

H

W

# ISO 9001:2015

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG HẠ THẾ KIỂU BD01, BD02 LOW VOLTAGE

MEASURING CURRENT TRANSFOMER TYPE BD01; BD02

BIẾN DÒNG HẠ THẾ KIỂU BD01 - CCX 0,5/CURRENT TRANSFORMER TYPE BD01 - CLASS 0.5

Dòng sơ cấp

Số vòng sơ cấp

Dung lượng

Cấp chính xác

Đường kính

Kích thước (mm)

Dài	Rộng	Cao	Lắp đặt

Khối lượng

Primary

current	 (A)

Primary

turn	 (W1)

Burden (VA)

Class

Diameter (ØD)

Length (L)

Width (W)

Height (H)

Assembly h	a(a’)

Weigth (kg)

BD01,02 /2019

| 50 ÷ 125 | 2(50/5); 1 | 5 | 0,5 | 23 | 88,5 | 70 | 121 | 60 | 77 (97) | 1,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 ÷ 200 | 2(75/5); 1 | 5;10 | 0,5 | 34 | 88,5 | 70 | 121 | 60 | 77 (97) | 1,6 ÷ 1,8 |
| 250 | 1 | 5;10 | 0,5 | 38 | 88,5 | 70 | 121 | 60 | 77 (97) | 1,4 |
| 300 ÷ 600 | 1 | 5;10;15 | 0,5 | 50 | 126 | 50 | 138 | 70 | 84 (104) | 1,5 ÷ 1,6 |
| 400 ÷ 1200 | 1 | 5;10;15 | 0,5 | 80 | 177 | 50 | 181,5 | 94 | 123 (143) | 2,2 ÷ 2,3 |
| 1500 ÷ 2500 | 1 | 5;10;15 | 0,5 | 110 | 202 | 50 | 208 | 107 | 140 (160) | 2,8 ÷ 3,0 |
| 3000 ÷ 6300 | 1 | 5;10;15 | 0,5 | 125 | 236 | 50 | 208 | 124 | 163 (183) | 3,6 ÷ 4,3 |
| Loại 2 tỷ số - Double Ratio |
| 250 - 500 |  |  | 1 |  |  |  | 10 |  | 0,5 |  | 50 | 136 | 50 | 138 | 70 | 84 (104) | 1,5 |
| 300 - 600 |  |  | 1 |  |  |  | 10; 15 |  | 0,5 |  | 50 | 136 | 50 | 138 | 70 | 84 (104) | 1,6 |
| 300 - 600 |  |  | 1 |  |  |  | 10; 15 |  | 0,5 |  | 80 | 177 | 50 | 181,5 | 94 | 123 (143) | 1,9 |
| 400 - 800 |  |  | 1 |  |  |  | 10; 15 |  | 0,5 |  | 80 | 177 | 50 | 181,5 | 94 | 123 (143) | 2,1 |
| 500 - 1000 |  |  | 1 |  |  |  | 10; 15 |  | 0,5 |  | 80 | 177 | 50 | 181,5 | 94 | 123 (143) | 2,2 |
| 600 - 1200 |  |  | 1 |  |  |  | 10; 15 |  | 0,5 |  | 80 | 177 | 50 | 181,5 | 94 | 123 (143) | 2,3 |
| 750 - 1500 |  |  | 1 |  |  |  | 10; 15 |  | 0,5 |  | 80 | 177 | 50 | 181,5 | 94 | 123 (143) | 2,5 |
| 800 - 1600 |  |  | 1 |  |  |  | 10; 15 |  | 0,5 |  | 80 | 177 | 50 | 181,5 | 94 | 123 (143) | 2,5 |
| 1000 - 1500 |  |  | 1 |  |  |  | 10; 15 |  | 0,5 |  | 80 | 177 | 50 | 181,5 | 94 | 123 (143) | 2,5 |
| 1000 - 1500 |  |  | 1 |  |  |  | 10; 15 |  | 0,5 |  | 110 | 202 | 50 | 208 | 107 | 140 (160) | 2,8 |
| 1000 - 2000 |  |  | 1 |  |  |  | 10; 15 |  | 0,5 |  | 110 | 202 | 50 | 208 | 107 | 140 (160) | 3,0 |
| 1500 - 3000 |  |  | 1 |  |  |  | 10; 15 |  | 0,5 |  | 110 | 202 | 50 | 208 | 107 | 140 (160) | 3,6 |
| 1500 - 3000 |  |  | 1 |  |  |  | 10; 15 |  | 0,5 |  | 125 | 236 | 50 | 208 | 124 | 163 (183) | 3,6 |
| 2000 - 4000 |  |  | 1 |  |  |  | 10; 15 |  | 0,5 |  | 125 | 236 | 50 | 208 | 124 | 163 (183) | 3,9 |
| 2500 - 5000 |  |  | 1 |  |  |  | 10; 15 |  | 0,5 |  | 125 | 236 | 50 | 208 | 124 | 163 (183) | 4,3 |
|  | ØD |  |  | P1 | h |  | W |  |  | H |  |  |  |  |  |  |

Loại 1 tỷ số - Single Ratio

L

a a’

Kiểu BD01 - Type BD01